Sensores de Venta AMS

Este documento te ayudara a la elección de tus sensores de las maquinas AMS, estos sensores han tenido cambios a lo largo del tiempo por lo cual es necesario elegir los adecuados para el modelo de tú maquina:

Sensores para Sensit 1

Las maquinas con refrigeración usan los números de parte 20816 (Ensamble de sensor detector de venta con mica antiempañante), y el 21645 (Sensor emisor de venta auto ajustable). Cuando la maquina es modelo sin refrigeración se tienen que pedir los números de parte 20518 (Ensamble de sensor detector de venta con mica sencilla), y el 21645.

Os números de parte 20816, 20518 y 21645 incluyen lo que se ve en las imágenes.

20816 y 20518 (la diferencia radica en la mica transparente)

21645

Sensores para Sensit 2

Los sensores para tecnología Sensit 2 han tenido 5 modificaciones los cuales se pueden nombrar como Versiones 1, 2, 3 , 4  5.

En caso de ya ser obsoletos algunos de ellos se pueden reemplazar por la versión más actual que es la Ver. 5 y sus accesorios, ya que todos ellos tienen las mismas conexiones. El único cambio significativo sería querer cambiar de la versión 1 a cualquiera de las otras 4 ya que en este caso es necesario hacer cambio de los soportes o bases de los sensores y sus cubiertas

Sensores Ver. 1

Los números de parte que conforman esta versión son el 21383 (Sensor Detector de Venta S2, Ver.1) y el 21384(Sensor Emisor de Venta S2, Ver.1).

Estos sensores ya son obsoletos .Para reemplazar o actualizar estos sensores se debe de solicitar el numero de parte 24383 (Juego de Bases, Cubiertas y sensores Ver. 5)

Nota: no se pueden hacer mezclas con ninguna de las otras versiones.

21383 y 21384

Sensores Ver. 2

Los números de parte que conforman esta versión son el 22120 (Sensor Primario de Venta S2, Ver.2) y el 22121(Sensor Secundario de Venta S2, Ver.2).

Preguntar si hay existencias, o si no, se deberán de sustituir ambos por los sensores de Versión 5 y sus accesorios.

Nota 1: no se pueden hacer mezclas con ninguna de las otras versiones.

Nota 2: las bases y cubiertas de los sensores son las mismas para la versión 2, 3 y 4.

22120 y 22121

Sensores Ver. 3

Los números de parte que conforman esta versión son el 24308 (Sensor Primario de Venta S2, Ver.3) y el 24309(Sensor Secundario de Venta S2, Ver.3).

Preguntar si hay existencias, o si no, se deberán de sustituir ambos por los sensores de Versión 5 y sus accesorios.

Este sensor se utilizo muy poco tiempo por lo cual no hay muchas maquinas que lo tengan. Para diferenciar estos sensores de Ver. 3 de los anteriores de ver. 2 se puede observar que el componente alto (Diodo Emisor) que esta en la esquina superior derecha de cada sensor en esta versión terminan en capsula o forma redonda, y en los de Ver. 2 era plana su terminación.

Nota 1: no se pueden hacer mezclas con ninguna de las otras versiones.

Nota 2: las bases y cubiertas de los sensores son las mismas para la versión 2, 3 y 4.

24308 y 24309

Sensores Ver. 4

Los números de parte que conforman esta versión son el 24342 (Sensor Primario de Venta S2, Ver.4) y el 24343(Sensor Secundario de Venta S2, Ver.4).

Estos sensores actualmente ya sufrieron modificación por lo cual es necesario utilizar la versión 5 y sus accesorios

Nota 1: no se pueden hacer mezclas con ninguna de las otras versiones.

Nota 2: las bases y cubiertas de los sensores son las mismas para la versión 2, 3 y 4.

Nota 3: Estos sensores no deben de ser puestos en maquinas con lámparas fluorescentes dobles, para mas información comunicarse al departamento de servicio IAMS.

24342 y 24343

Sensores Ver. 5

Los números de parte que conforman esta versión son el 26520 (Sensor Primario de venta, Ver.5) el 25621 (Sensor Secundario de Venta, Ver.5) Estos sensores deben de llevar accesorios para su correcto funcionamiento que son el 26051(Extensión del sensor) y 22131 (Mica de cubiertas de sensores de venta primario y secundario). La mica 22131 solo cambia el orificio donde sale el emisor infrarrojo por lo que se puede optar por hacer el orificio más grande o comprar la mica ya con el orificio de mayor circunferencia.

Nota 1: no se pueden hacer mezclas con ninguna de las otras versiones.

Nota 2: las bases y cubiertas de los sensores son las mismas para la versión 2, 3 , 4 y 5. Pero cambia la mica transparente ya que el orificio por donde sale el emisor infrarrojo debe ser más grande

Nota 3: Estos sensores no deben de ser puestos en máquinas con lámparas fluorescentes dobles, para más información comunicarse al departamento de servicio IAMS.

Sensores ya armados en la cubierta:

Sensores Ver. 6

Los números de parte que conforman esta versión son el 27665 (Sensor Primario de venta, Ver.6) el 27666 (Sensor Secundario de Venta, Ver.5) Estos sensores deben de llevar accesorios para su correcto funcionamiento que son el 26051(Extensión del sensor) y 22131 (Mica de cubiertas de sensores de venta primario y secundario). La mica 22131 solo cambia el orificio donde sale el emisor infrarrojo por lo que se puede optar por hacer el orificio más grande o comprar la mica ya con el orificio de mayor circunferencia.

Estos sensores son los que actualmente se están utilizando en la fabricación de máquinas y su tablilla es de color rojo. Para su correcto funcionamiento se deben de incluir los otros 2 accesorios mencionados anteriormente, también puede solicitar los siguientes números de parte 26626 (Kit de remplazo de sensor 26520) y 26627 (Kit de remplazo de sensor 26521) los cuales ya contienen el sensor (primario el 27665 y secundario el 27666) y sus accesorios.

Sensores ya armados en la cubierta:

ATTE.

Departamento de Servicio IAMS

International AMS S. de R. L. de C. V. Carretera al Castillo Km. 9 No. 8200

Municipio del Salto, Jalisco. C. P. 45680. TEL.: (52) 33-3688-0717 Ext. 220 y 230

E-mail: servicio@amsint.com.mx